| A tantárgy neve: Kémiai technológia II. | Kódja: VETKTC2214C |
| --- | --- |
| Angolul: Chemical Technology II. |
| Kötelező előtanulmány: Általános kémia, Szervetlen kémia, Fizikai kémia, Szerves kémia |
| Tantárgyfelelős neve: dr Tőrös Szilárd | Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény 4 + 0 + 0 | Számonkérés módja: K | Kreditértéke: 4 |
| Oktatási cél: A hallgatók legyenek tájékozottak a korszerű szerves kémiai technológia legfontosabb területein, kapjanak gyógyszer- és növényvédőszer-kémiai alapismereteket. Ismerjék meg a nagyszelektivitású, hulladékszegény eljárásoknak a szerves vegyipar területén való alkalmazási lehetőségeit. |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1. A szerves kémiai technológia fogalma, a szerves vegyipari szintézisek nyersanyagai. Az alapfolyamatok áttekintése az új funkciós csoportok bevitele szerint. A nitrálás és szulfonálás ipari megvalósítása, hasonló és eltérő sajátságaik. 2. Az entalpia- és entrópiaváltozások hatása a termékösszetételre a halogénezési reakciók során. Az egyensúlyi folyamatok jellegzetességei az észterezés példáján. Ipari reakciók poliuretánok előállítására. 3. A Friedel-Crafts reakciók főbb jellegzetességei, és alkalmazásuk nagyipari szintézisekben (ketonszintézisek, transzalkilezések,stb.). Az oxidációs folyamatok jelentősége a korszerű fenol szintézis módszerek példáján. 4. A növényvédőszerek alkalmazásának jelentősége és korlátai. A herbicidek, fungicidek és inszekticidek fôbb típusai. A természetes alapú és szintetikus növényvédőszerek. A növényvédőszer molekulák szerkezete és hatása közötti összefüggés bemutatása a piretroidok példáján. 5. A gyógyszerek csoportosítása hatásmechanizmusuk szerint; a központi- és a perifériás idegrend-szerre ható szerek, kábítószerek, görcsoldók, vérképzők, vitaminok, hormonok, antibiotikumok, kemoterápiás szerek. A biológiailag aktív új molekulák szintézise, az új szerek engedélyeztetésének folyamata. 6. Homogénkatalitikus kemo- és regioszelektív eljárások alkalmazása szerves vegyipari inter-medierek előállítására (hidroformilezés, ecetsavszintézis, stb.). Újabb trendek a homogénkatalízis nagyipari alkalmazása terén (pl.: a foszgén kiváltása a diizocianátok alkil-fenilkarbamátok útján történő előállítása során). Sztereo- és enantioszelektív homogénkatalitikus eljárások alkalmazása finomkémiai szintézisekre. 7. Az enzimkatalízis alapjai, biotechnológiai módszerek alkalmazása szerves nagyipari intermedierek előállítására; enzimek az élelmiszeriparban, a klinikai gyakorlatban, a környezetvédelemben. 8. A kőolaj , földgáz, kőszén mint energiahordozó és mint vegyipari nyersanyag. Készletek, kutatásuk, kitermelésük. 9.A földgáz és kőolaj jellemzői, feldolgozásuk. A szénhidrogénekből előállítható legfontosabb termékek. Előkészítő eljárások, atmoszférikus és vákuumdesztilláció 10. A földgáz és kőolaj jellemzői, feldolgozásuk. A szénhidrogénekből előállítható legfontosabb termékek. Előkészítő eljárások, atmoszférikus és vákuumdesztilláció. 11. Aszfaltmentesítés, termikus és katalitikus krakkolás, hidrokrakkolás, reformálás, alkilezés, finomítási eljárások, paraffinmentesítés, oxigenátok előállítása. A kőszenek jellemzői. 12.A légkör összetétele. Természetes és antropogén szennyezések. A tiszta levegő biológiai, higiéniai és ökológiai meghatározása. A légszennyező források osztályozása. Az emisszió, transzmisszió immisszió fogalma, összefüggéseik. Magyarország levgőtisztaság-védelmi helyzete. A legfontosabb szennyező anyagok/SO2, NOx szilárd szennyezők, CO, CO2, illékony szénhidrogének, klórozott szénhidrogének (éves kibocsátási mennyiségei, az emissziós értékek változásának tendenciái és a változás okai. A levegőszennyezés szabályozása, jogi és műszaki szabályozás. Levegőminőségi határértékek. Technikai, tervezési, rövid idejű és éves levegőminőségi határértékek. Emissziós határértékek. Levegőtisztaság-védelmi kategóriák. Területi, technológiai és egyedi kibocsátás. Az emisszió csökkentésének aktív módszerei. Az emissziócsökkentés passzív módszerei. A szilárd légszennyezők emissziós koncentrációjának mérése. 13. A légszennyezők leválasztása gravitációs, centrifugális és elektromos erőtérben. Szűrés, nedves porleválasztás. Ilyen berendezések össz- és frakcióleválasztási hatásfokának számítása. Légnemű szennyező komponensek eltávolítása. Abszorpció, adszorpció, kondenzáció alkalmazása a levegőtisztaság-védelemben. Oxidációs és redukciós véggáztisztítás. 14.Vizek előfordulása a természetben és társadalomban. Általános vízgazdálkodás, vízelőkészítés és szennyvíztisztítás kapcsolata. Vízminőségszabályozás. Szennyvíztípusok – lakossági és ipari szennyvizek és szennyezettségük. A szennyvizek minősítő paraméterei. A szennyvíztisztítás alapjai. Lebegő és oldott anyagok eltávolítása. Szerves anyagok biológiai átalakítása, immobilizálása és visszatartása. BOI5, nitrogén és foszforeltávolítás. A szennyvíztisztítás elméleti alapjai. Fizikai-kémiai előtisztítás. Méregtelenítés, semlegesítés, lebegő részek elválasztása, oxidáció, redukció, extrakció, adszorpció a szennyvíztisztításban. A szennyvíztisztítás műtárgyai. A szennyvíztisztítás biokinetikája. 15.Teljes nitrogén és foszforeltávolító rendszerek technológiai kialakítása. Reaktortérfogatok és recirkulációs áramok tervezése. Levegőztetés tervezése. Különböző levegőbeviteli lehetőségek, az oxigénátadás szerepe. Fázisszeparáció tervezése elő- és utóülepítő esetében. A fölösiszap feldolgozása és elhelyezése. 16.A hulladék fogalma, fajtái. A hulladékgazdálkodás témaköre, EU stratégiája, magyarországi szabályozása. Hulladékminimalizálási programok. Hulladékok képződő mennyiségének, összetételének megállapítása, nyilvántartása. Hulladékok gyűjtése, szállítása. Fizikai, fizikai-kémiai műveletek és kémiai kezelési eljárások a hulladékkezelésben. Beágyazással járó hulladékkezelési módszerek. Hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítása. Pirolízis és plazmarendszerek. Olvadt üveg, olvadt só technológiák. Nedves oxidációs eljárások. Hulladékok biológiai úton történő ártalmatlanítása. Hulladéklerakóban lejátszódó folyamatok. A hulladéklerakók létesítésének és üzemeltetésének környezetvédelmi követelményei. Hulladéklerakók üzemeltetése, lezárása, utógondozása. Hulladékok sorsa a természetben. |

Felhasznált tankönyvek: dr Losonczi Béla: Szerves kémiai technológia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. Weissermel, K., Arpe, H.J.: Ipari szerves kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. Tôrös Sz., Heil B.: Nagyszelektivitású szerves kémiai szintézisek, oktatási segédlet, 1987. dr Almádi Christiane, dr Nádasy Miklós: Növényvédőszer-kémia, kari jegyzet, Keszthely Agrártudományi Egyetem, 1987.

Hallgató egyéni feladat típusai:

Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények: 1. Milyen kémiai, műveleti és gazdaságossági megfontolások alapján dönt egy konkrét szerves vegyipari technológia megválasztásakor ill. kidolgozásakor ? 2. Mi a kompetitív nitrálás ? Írjon rá példát ! 3. Foglalja össze a nitrálási és szulfonálási reakciók hasonló és eltérő sajátosságait. 4. Etilbromidot állítunk elő etilénbõl addíciós reakció útján. Milyen hőmérsékletet kell választanunk, hogy a reakció lejátszódjon ? 5. Izopentánt klórozunk 300 oC-on, gázfázisban. A hidrogénatomok szubsztitúciójának sebessége a hidrogénatom rendűségével a primer < szekunder < tercier sorrendben változik, a relatív sebességek 1,00 : 3,25 : 4,43. Milyen termékek keletkeznek, és milyen lesz a várható %-os termékösszetétel ? 6. Sorolja fel (reakcióegyenlettel) - és kritikailag értékelje - a korszerű és a hagyományos nagyipari fenol-szintézis módszereket ! 7. Dimetil-formált és propionaldehid-dietil-acetált azonos körülmények között hidrolizálunk. Az utóbbi reakció relatív sebességi állandója hányszorosa lesz az elsőnek, ha p=7,3 és q=10 000. 8. Mik az oligotoxikus- illetve lokoszisztémikus szerek ? 9. Mikor használunk az oxidációs folyamatok során katalizátorokat, milyen katalizátorokat szoktunk alkalmazni, és mi ezeknek a szerepe ? 10. Milyen szempontok szerint választja meg a készülékek szerkezeti anyagait nagyipari szintû nitrálás, halogénezés és alkilezés esetén ? 11. Mik azok a fungicidek, herbicidek, peszticidek és inszekticidek ? 12. Számítsa ki a DVS értéket, ha 8-60-32 s%-os kevertsavval nitrálunk benzolt, és a konverzió 90 %. 13. Ecetsavat észterez etanollal. Milyen komponenseket tartalmazó frakciók desztillálhatók ki a reakcióelegybõl ? 14. Milyen komponensek lehetnek egy Friedel-Crafts reakcióelegyben ? 15. 1500 kg benzolt monoszulfonálunk pirokénsavval (=64 %). Hány kg szulfonálószerre lesz szükségünk ? 16. Röviden ismertesse az alábbi technológiai eljárást. (A hallgató kap - az előadáson tanultak közül - egy "üres" technológiai sémát, amelyen csak a műveleti egységek vannak feltüntetve.) 17. Ismertesse a legfontosabb foszforsav-észter alapú növényvédőszereket, és a melegvérű élőlényekre gyakorolt mérgezõ hatásuk lényegét. 18. Ismertesse a klorocid kémiai szintézissel történő előállításának fontosabb lépéseit 19. Hogyan állít elõ homogénkatalitikus úton vinilacetátot szén-, ill. kőolajbázison ? 20. x = ?, ha a [(C5H5)Fe(CH2=CH2)(CO)x]+ komplex kation koordinatíve telített.

Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények (folyt.): 21. Ismertesse röviden a legfontosabb propilén - hidroformilező eljárásokat (katalizátor, reakciókörülmények, szelektivitás). 22. Ismertesse a szelektív szintézisek alaptípusait ! 23. Mit ért azon, hogy a dehidroaminosavak homogénkatalitikus aszimmetrikus hidrogénezése alapvetően kinetikailag meghatározott ? 24. Ismertesse a biotechnológiai módszerek alkalmazási lehetőségeit a különböző iparágakban! 25. Ismertesse a glükóz lebontásának EMP-féle anyagcsereútját ! 26. Ismertesse az enzimkinetika alapösszefüggéseit a Michaelis-Menten-féle modell alapján ! 27. Állítson elõ L-fenilalanint heterogén katalitikus-, ill. homogén katalitikus hidrogénezéssel, valamint fixált enzimek segítségével. 28. A hidroformilezés nagyipari megvalósítása során milyen technológiai problémák vetődnek fel ? 29. Milyen ipari eljárásokat ismer az ecetsav szintézisére ? 30. Mi a biotechnológia ? 31. Milyen elemi lépések szerepelhetnek a homogénkatalitikus ciklusokban ? 32. Hogyan működnek az enzimelektródok, és milyen anyagok kimutatására alkalmasak ? 33. A szelektivitások alaptípusai közül melyek fordulhatnak elõ általában a hidroformilezések során ? Írjon rá példákat ! 34. Ismertesse a monoklonális ellenanyag termelés lényegét ! 35. Ismertesse az interferon hatásmechanizmusát ! 36. Milyen feltételek esetén van reális lehetõség egy homogénkatalitikus eljárás nagyipari megvalósítására ? 37. Ismertesse a félszintetikus penicillin-gyártás lényegét ! 38. Milyen termékekhez juthatunk a piroszõlõsav anaerob ill. aerob lebontása útján ? 39. Hogyan állíthatunk elő adipinsavat homogénkatalitikus úton ? x = ?, ha a [(C5H5)Co(CH3)(PPh3)(CO)x]+ I_ komplex koordinatíve telített.

| Tanszékvezetõ aláírása: | Oktató aláírása: |
| --- | --- |