| A tantárgy neve: Anyagszerkezeti vizsgálatok Angolul: Stucture Elucidation Methods | Kódja VEMKAV3214v |
| --- | --- |
| Kötelező előtanulmány: Kémiai analízis II. (KA2212V), Kémiai analízis II. gyakorlat (KA2222V) |
| Tantárgyfelelős neve: Földiné dr. Polyák Klára | A tárgy oktatásának tanéve/féléve: 2008/2009/II. |
| Óraigény: 4+0+0 | Számonkérés módja:K | Kreditértéke:4 |
| Oktatási cél: Az anyagszerkezeti vizsgálatok alapjainak megtanítása, a fejlett műszeres módszerek elméleti ismereteinek és gyakorlati alkalmazásának bemutatása |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1. Elválasztási módszerek alapjai. Kromatográfiás alapfogalmak. A kromatográfiás módszerek felosztása. Megoszlási hányados, kapacitási tényező, szelektivitás. Retenciós térfogat. A kromatográfiás csúcs és jellemzői. Elméleti tányérszám, tányérmagasság. A csúcsfelbontás. 2. Gázkromatográfia. A Kováts féle retenciós index. A McReynolds-Rohrschneider féle állófázis-polaritási elmélet. Töltött oszlopok és kapilláris oszlopok összehasonlítása. Berendezések, injektorok és detektorok. 3. Intenzív folyadékkromatográfia, Fordított-fázisú folyadékkromatográfia, ionpár kromatográfia, ionkromatográfia, gélkromatográfia. Nagynyomású folyadékkromatográfok. 4. Látható és ibolyántúli színképelemzés. 5. Elnyelési-, kisugárzási- és gerjesztési színkép; oszcillátor erősség és meghatározásának módja; alapterm levezetése az elektronkonfigurációból. 6. Infravörös spektroszkópia elve. Rotációs színképek, vibrációs színképek: kétatomos molekula, harmonikus oszcillátormodell. Normálrezgések, vegyérték és deformációs rezgések. Spektrum-értékelés elve, jellemző kötési és csoportfrekvenciák, gyakorlati példák. Mintaelőkészítés: gáz, szilárd, folyadék halmazállapotú minták. Készülék felépitése, főbb részei. 7. Fourier IR spektroszkópia. Michelson-féle interferométer. Fő és segédinterferométer felépitése, berendezés részei. FTIR előnyei. Raman spektroszkópia. Raman spektrum keletkezése, Rayleigh és Raman szórás. Stokes és anti-Stokes vonalak értelmezése. Mintaelőkészitési módszerek. Berendezés felépítése, részei. 8. Termoanalitika. Differenciál-termoanalizis. Differenciális Scanning Kalorimetria (DSC). Derivatográfia (DTA, DTG). Tömegspektrometria. A tömegspektrométer működési elve, felépítése. Mintaadagoló rendszer. Elektronütközés, ionizáció. Kémiai ionizáció, tér-ionizáció. Tömegspektrometriás analizátorok. Tömegspektrumok értékelése. 9. Atomspektroszkópia. Alapelve, optikai tartománya. Atomspektroszkópia eszközei, gerjesztési folyamatok. Atomspektroszkópiai műszerek felépítése. Sugár-források: lézer, DC-plazma, ICP. Mintabeviteli rendszerek. Színképek felbontása. Atomabszorpciós spektrometria alapelve. Háttér-korrekciók: Deutérium-lámpa, Smieth-Hieftje, Zeemann, zavaró hatások. Láng-grafitcső technika, hidrid technika. Készülék kombinációk. 10. Magnetokémia és mágneses rezonanciaspektroszkópia. Makroszkópikus mágnesezettség kialakulása. A rezonancia egyenlet levezetése. A diamágnesség molekuláris eredete és a kémiai szerkezet. A paramágnesség molekuláris eredete és a kémiai szerkezet. Mágneses rezonancia-spektroszkópia. ESR-spektroszkópia. Az ESR készülék felépítése és működési elve. Az ESR-spektrum és a spektrális információk tárgyalása. Intenzitás, g-faktor, hiperfinom felhasadás. 11. NMR-spektroszkópia. Az NMR-készülék felépítése és müködési elve. Az NMR-spektrum és a spektrális információk tárgyalása. Intenzitás, kémiai eltolódás, magspin-magspin kölcsönhatás. 12. Mössbauer-spektroszkópia. A visszalökődéstől mentes g-sugár abszorpció létrehozásának feltételei. A Mössbauer-készülék felépítése és működési elve. A Mössbauer-spektrum és a spektrális információk tárgyalása. Izomer eltolódás és kvadropólus felhasadás vasvegyületekben. 13. Radioaktív sugárzások és kölcsönhatásaik. Nukleáris méréstechnika, detektorok működési elve. 14. Radiográfia, autoradiográfia, computertomográfia elve, alkalmazási területe. 15. Sűrűség- és vastagságmérés, nukleáris karotázstechnika.Aktívációs analízis. Izotóphígításos analízis. |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |