| A tantárgy neve: Ásványolaj és petrolkémiai technológia I.Lab. gyak. Angolul: Hydrocarbon Processing I. Lab. | Kódja: OL4135b |
| --- | --- |
| Kötelezõ elõtanulmány:TE3112a, MU3213a |
| Tantárgyfelelõs neve: Dr. Hancsók Jenõ | Tantárgyfelelõs beosztása: egyetemi docens |
| Óraigény: 0+0+5 | Számonkérés módja: Gy | Kreditértéke: 5 |
| Oktatási cél: A szénhidrogénipar fontosabb analitikai vizsgálati módszereinek és termékminõsítés rendszerének megismertetése. |
| Ismeretkörök (heti bontásban): 1-3. LPG összetételének és oktánszámának meghatározása. Benzinvizsgálatok (sûrûség, Engler desztilláció, benzin és MTBE-tartalmának meghatározása) 4-5. Gázolajvizsgálatok (sûrûség, anilinpont, zárttéri lobbanáspont, CFPP, szénhidrogén csoportösszetétel /IR/ , kéntartalom meghatározása) 6-8. Kenõolajvizsgálatok (sûrûség, törésmutató, kinematikai viszkozitás 40 és 100 (C-on, nyilttéri lobbanáspont, ASTM-szám, savszám, dermedéspont, szénhidrogén csopotösszetétel, Conradson-szám) 9. Paraffin-vizsgálatok. Bitumen-vizsgálatok. 10. Kenõzsír-vizsgálatok. 11. Fûtõolaj-vizsgálatok. 12. Polimerek vizsgálata - viszkozitás és viszkozitásindex növelõk 13. Polimerek vizsgálata - mûszálak 14. Polimerek vizsgálata - mûanyagok 15.Laborbeszámoló |
| Felhasznált tankönyvek: Hobson G.D.: Modern Petroleum Technology, J. Wiley, 1986. Edmister W.C., Lee, B.I.: Applied Hydrocarbon Thermodynamics, Gulf Publ. Co., 1985. Mindenkor érvényes MSZ EN ISO, MSZ EN, MSZ szabványok, amelyek kőolaj és petrolkémiai termékek minőségi előírásaira és vizsgálati módszereire vonatkoznak (termék illetőleg vizsgálati módszer szabványok). API Technical Data Book - Petroleum Refining, 1992 Chauvel,A, Lefebre,G.: Petrochemical processes I-II. Gulf. 1989. Speight, J.G.: Fuel Science and Technology Handbook, Marcel Dekker Inc., N.Y., 1999. Hancsók J. és mtsai.: Ásványolaj és petrolkémiai technológia I. labor gyakorlat 1996-tól évenként átdolgozott és aktualizált kiadás Hancsók J.: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok, I. MOTORBENZINEK, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1997. Hancsók J.: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok, II. DÍZELGÁZOLAJOK, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1999. |
| Hallgató egyéni feladat típusai: |
| Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények: Vizsgakérdések példái mellékelve. (Valamennyi kérdésre adott teljesen helyes válasz 2 pont; 50%-nál kisebb teljesítmény esetén az osztályzat elégtelen, 85% felett pedig jeles.) Az érdemjegy 70 %-át a mérési eredmények jósága, 30 %-át az írásbeli beszámoló adja. |
| Tanszékvezető aláírása: | Oktató aláírása: |

ZÁRTHELYI KÉRDÉSEK

ÁSVÁNYOLAJ ÉS PETROLKÉMIAI LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

MÉRNÖKI KAR, VEGYÉSZMÉRNÖKI SZAK, PETROLKÉMIAI SZAKIRÁNY,

IV. évfolyam

2001. december 04.

|  | Mennyi a motorbenzinek és dízelgázolajok legfeljebb megengedett kéntartalma az EU-ban és Magyarországon 2001-ben? |
| --- | --- |
|  | Definiálja az oktánszámot, cetánszámot és a szenzibilitást! |
|  | Hogyan határozta meg benzinek kezdő- és végforráspontját! |
|  | Minek a rövidítése az LPG, és milyen szénhidrogéneket tartalmaz? |
|  | A laboratóriumi gyakorlatok során milyen módszereket alkalmazott a kőolajtermékek sűrűségének meghatározására? |
|  | Írja le, hogy az ásványolajtermékek kéntartalmának meghatározása során milyen sugárforrást alkalmaztunk a minta gerjesztésére? Milyen detektor található az általunk alkalmazott, LAB-X 1000 készülékben? |
|  | Mire lehet következtetni a benzinek gőznyomásából? |
|  | A gázolajok szénhidrogén csoportösszetételének meghatározásánál mely hullámszámoknál jelentkező abszorpciós maximumokat mely szénhidrogén csoport milyen jellegű rezgése okozza? |
|  | Hány °C pontossággal állította be a viszkoziméter fürdőjének hőmérsékletét Ostwald-kapilláris viszkoziméterrel történő kinematikai viszkozitás meghatározása során? |
|  | Definiálja a kőolajtermékek nyílttéri lobbanáspontjának fogalmát! Milyen vizsgálóedényt használunk a mérés során, és azt a várható lobbanásponttól függően melyik jelig kell megtölteni? |
|  | Ugyanazon kőolajtermékek esetén a nyílt- vagy a zárttéri lobbanáspont értéke a nagyobb, és miért? |
|  | Ábra és képlet formájában értelmezze a kenőolajok viszkozitásindexét! |
|  | Milyen desztillációs görbéket ismer, melyek azok jellemzői? |
|  | Definiálja a savszámot! Milyen indikátort használt a kenőolajok savszámának meghatározása során? |
|  | Mi a különbség a fagyáspont és a dermedéspont között? |
|  | Egy Conradson-szám méréséhez hány fémtégelyt használt? |
|  | Mit jelent a CFPP, és hogyan határozta meg? |
|  | Ugyanazon kőolajparaffin esetén a Zsukov- vagy a rotációs módszerrel mért dermedéspontja magasabb, és miért? |
|  | Definiálja a bitumenek lágyuláspontját és penetrációját! |
|  | Érzékszervileg megkülönböztethető-e az ESZ-95 és ESZ-98 jelzésű, kereskedelmi forgalomban kapható motorbenzin? Indokolja válaszát! |
|  | Milyen terméket jelöl, és milyen tulajdonságokat jellemez a következő kőolajipari jelölés: F-100/200; mennyi a termék körülbelüli fűtőértéke? |
|  | A kenőanyagok mely tulajdonságait vizsgáljuk a négygolyós gépen? |
|  | Definiálja a következő fogalmakat: égéshő, égésmeleg, fűtőérték, vízérték! |
|  | Mi a kúppenetráció? Milyen egységben kell a mérés eredményét megadni? |
|  | Sorolja fel, hogy a laboratóriumi gyakorlatok során mely polimer típusú termékeket, és azok milyen jellemzőjét vizsgálta? |